## Собрание депутатов Михайловского сельского поселения

________________________________________________________________________________________________

Решение

28 сентября  2012 года 		          № 151	                                х.Михайлов

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2027 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,

Собрание депутатов решило:

1. Утвердить «Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2027 годы» (приложение №1).

2.  Установить, что в ходе реализации  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2027 годы», мероприятия подлежат  ежегодной корректировке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на  депутатскую  комиссию Собрания депутатов Михайловского сельского поселения по местному самоуправлению, экологии, благоустройству, социальным вопросом и охране общественного порядка (Киселева Т.В.).

Глава Михайловского

сельского поселения                                                                 А.И. Данилов

Приложение № 1

к решению Собрания

депутатов Михайловского

сельского поселения

28 сентября  2012 года   № 151

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Михайловское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТАЦИНСКОГО района Ростовской области

на  2012 – 2027 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Тацинского района, Ростовской области на 2012 – 2027 гг. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; – Генеральный план муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области, утверждённый решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 31 июля 2012 года №146 . - Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15 февраля 2012 года № 106; - Областная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 23 сентября 2011 года № 6; - Областная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от12 августа 2011 года № 520; - Областная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 – 2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 01 ноября 2010 года № 277; - Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 16 сентября 2010 года № 186 ; - Областная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2014 годы, утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 26 декабря 2008 года № 604; – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 28 июня 2006 года № 402 ; – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30 октября 2010 года № 2067 . |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Содержание проблемы Задачи Программы | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км водопроводных сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий организациями коммунального комплекса современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Основными задачами Программы для решения проблем являются: инженерно – техническая оптимизация коммунальных систем на территории Михайловского сельского поселения; взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; повышение надёжности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые индикаторы | - Капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Михайлов; - замена водонапорных башен х.Маслов; - Реконструкция автомобильных дорог хуторах Маслов, Зарубин, Гремучий, Комиссаров. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Михайловское сельское поселение». |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 – 2027 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 – 2015 годы; 2 этап: 2016 – 2027 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Водоснабжение I этап: Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Михайлов, разработка ПСД на замену водонапорных башен 1 очередь – улицы Юдина, Пушкина, Южная, Пролетарская Назарова, Кирова, Калинина, Чапаева, Мира, Новая; 2 очередь – водонапорные башни ул.Таганрогская, ул.Мира; II этап: капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Михайлов улицы Юдина, Пушкина, Южная, Пролетарская Назарова, Кирова, Калинина, Чапаева, Мира, Новая Замена водонапорных башен х.Маслов Тацинского района Ростовской области, при замене предусмотреть установку гидранта для заправки водой пожарных машин. В ходе проектирования предусмотреть II категорию надёжности электроснабжения. Установка приборов учета. |
|  | Газоснабжение Строительство газопроводов низкого давления в х.Зарубин, Потапов, Игнатенко. Разработка ПСД на газификацию Масловского Дома культуры |
|  | Электроснабжение Разработка ПСД и строительство уличного освещения по хуторам Гремучий, Зарубин, Комиссаров, Карпово-Обрывский, Потапов; |
|  | 4. Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
|  | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров; |
|  | - Уличное освещение, замена светильников, установка реле времени |
|  | 5. Инженерная подготовка территории |
|  | Подготовка правил землепользования и застройки; Подготовка проектной документации по планировке и межеванию территории: - подготовка проекта планировки и проекта межевания территории кладбища х.Маслов, х.Гремучий |
|  | 6. ТБО Рекультивация существующей свалки, после строительства районного полигона ТБО; |
|  | Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением в хуторах поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Михайловского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Тацинского района Ростовской обл. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования «Михайловское сельское поселение»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Данная Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михайловского сельского поселения.

# 1.1.Принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования базируются на следующих принципах

системность – рассмотрение Программы комплексное развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий друг на друга;

комплектность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

- Общие сведения о территории Михайловского сельского поселения.

  - 1.1 Природно-ресурсный потенциал

1.2 Территория

1.3 Географическое положение

1.4 Рельеф

В геоморфологическом отношении населенные пункты Михайловского с.п. располагаются по берегам реки Быстрой.

Рельеф характеризуется уклонами в сторону реки Быстрая и множества балок впадающих в нее..

Хутора Маслов, Карпово-Обрывский, Комиссаров. Зарубин находятся на правом берегу реки, хутора Игнатенко, Новопавловка, Потапов, Гремучий – на левом берегу.

Хутор Михайлов   располагается на обоих берегах реки Быстрой.

Поверхность рассматриваемого участка представляет всхолмленную равнину, расчлененную в меридиональном направлении рекой Быстрой и системой балок и оврагов, впадающих в нее и имеющих субширотное развитие. Наиболее крупными являются балки Кладовая, Молокановская и Каменная, которые постоянных водотоков не имеют. Максимальные абсолютные отметки поверхности (+145 м) приурочены к водоразделам восточной части площади, минимальные (+35 м) – к тальвегу р. Быстрой.

1.5  Инженерно-геологические условия.

Михайловское сельское поселение состоит из девяти населенных пунктов, расположенных по берегам р. Быстрой: хутора Маслов, Карпово-Обрывский, Комиссаров, Зарубин – на правом берегу реки; хутора Игнатенко, Новопавловка, Потапов, Гремучий – на левом. Поселок Михайлов располагается на обоих берегах р. Быстрой.

Река Быстрая является левым притоком р. Северский Донец. Склоны долины крутые, местами обрывистые. Правобережные склоны круче левых, часто с выходами коренных пород карбонового (песчаники, известняки, сланцы) и верхнемелового (пески, известняки, мергели, глины) возрастов.

В долине реки выделяются пойменная и I надпойменная террасы.

Пойма реки в местах развития меандр и стариц достигает ширины 0,5-1 км; в местах развития пород карбона – нескольких метров. Аллювиальные грунты представлены переслаиванием иловатых песков и глин. Высота уступа пойменной террасы над урезом воды от 0,5 до 2 м. Грунтовые воды залегают на глубине 0,6-3м; поверхность поймы нередко заболочена и при паводках может затапливаться.

Первая надпойменная терраса р. Быстрой сохранилась в виде останцов на породах карбона. Абсолютные отметки бровки террасы 40-60м, крутизна уступа от 150-200 до 900 . Тыловой шов выражен слабо. Терраса сложена суглинками и супесями с прослоями песка (dQIII), подстилающимися аллювиальными песками.

Населенные пункты располагаются в основном на I надпойменной террасе.

В р. Быстрая впадает множество балок. В местах развития пород палеогена, неогена и четвертичных делювиальных (пески, глины и т.п.) балки остродонные и корытообразные с пологими склонами; в местах развития карбоновых пород форма балок каньонообразна, на склонах их возможны обнажения коренных пород.

Покровные суглинки террас характеризуются просадочными свойствами до глубины 5-8м. Величина просадки под действием собственного веса изменяется от 0 до 4 см; тип грунтовых условий по просадочности I. Однако вблизи х. Комиссаров одной из скважин вскрыты суглинки II типа по просадочности, с величиной просадки 7,5 см; таким образом, возможны и другие участки второго типа.

Около 2 км к западу от х. Карпово-Обрывского находятся шахта «Шолоховская-Восточная»; на восточной окраине пос. Михайлова – шахта «Тацинская»(эти шахты закрыты по программе реструктуризации); - в 1,3км к востоку от х. Гремучего – строящаяся шахта «Быстрянская 1-2». При проектировании в этих местах необходимо уточнение расположения подрабатываемых территорий.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м.

Территория Михайловского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

1.6  Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (Югнедра) письмо № юр-05-42/161 от 28.01.2011г.. на территории Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- углеводородное сырье (газ) – Скосырское месторождение, западная часть.

- уголь – участок шахты Тацинская (закрыта), участок шахты Восточная (центральная и восточная часть, шахта закрыта), участок шахты Шолоховская Северная (восточная часть, шахта закрыта), участок шахты Быстрянская №№1-2 (западная часть, находится частично в распределенном фонде недр – горный отвод шахты Быстрянская 1-2 ООО «Ростовская угольная компания»);

- мергель – Карпово-Обрывское месторождение;

- песок строительный – Шолоховское Восточное месторождение;

- песчаник – Молокановское месторождение.

- пресные подземные воды – Быстрянское месторождение.

1.7  Климат

Климат района континентальный, характеризуется резким колебанием температур. Жарким сухим летом и неустойчивой малоснежной зимой, частыми схими восточными ветрами.

В отдельные годы наблюдается засуха.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности. Глубина промерзания почвы в период устойчивых зим 0,7-1,2м.

Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время преобладает ясная погода.

Летом обычно наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями.

Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,30С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3000 - 32000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -8,70С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. За зимний период средняя высота снежного покрова составляет 12см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается 170 дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур, в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июне – июле составляет + 21...+230С.  Максимальная температура достигает + 410С.

Средняя годовая сумма осадков - 388мм, из них в теплый период выпадает 243мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период года часто наблюдаются суховеи, за год насчитывается до 75 дней с суховеями.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%.  Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/с.

Безморозный период продолжается в среднем -170 дней.

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 0.8-1.0 м.

Максимальная температура достигает +400С, минимальная - -300С.

1.8  Гидрография

Михайловское сельское поселение Тацинского района  относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами.

Через поселение протекает р. Быстрая. Ее длина в границах сельского поселения около 40 км. Притоки ее выражены сезонно действующими водостоками в балках, водоразделы не обеспечены проточной водой.

Быстрая – река в Ростовской области, левый приток Северского Донца. Длина – 218 км, площадь бассейна – 4180 км2. Протекает с севера на юг по Шолоховскому угольному бассейну. Характер течения равнинный, питание снеговое. Ее верховья находятся за пределами Ростовской области. Сеть притоков представлена преимущественно пересыхающими балками.

Основными источниками загрязнения являются шахтные воды ликвидируемых шахт «Восточная», «Тацинская» и шахты «Шолоховская». По сравнению с 2006 годом возросло загрязнение реки органическими веществами. Вода в реке Быстрая относится к 4 «А» классу и оценивается как «грязная».

На территории сельского поселения расположен балочный пруд Журавский, находящийся в 3,5 км восточнее х. Михайлов. Пруд имеет площадь зеркала – 7 га, и объем воды 0,15 млн. куб.м.

1.9  Земельные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне распространения южных черноземных почв. Эти почвы формируются в условиях умеренного увлажнения с постоянным чередованием периодов насыщения влагой и высыхания, замерзания и нагревания, набухания и сжатия, развития жизненных процессов и их затухания.

Для степной растительности характерно преобладание подземной части, что обуславливает превышение подземной части опала над надземной в 3,5 – 4 раза. Это объясняет значительное поступление органических веществ в почвенную массу. Травянистая растительность и корневые остатки включают в биологический круговорот органическое вещество, обогащенное кальцием, калием, азотом и фосфором.

Органические остатки опада минерализуются и гумифицируются. Большая их часть (70-80%) подвергается минерализации с помощью микроорганизмов, а оставшиеся 20-30% после сложных биохимических изменений превращаются в гумус.

Почвы - черноземы южные среднемощные слабосмытые, слабо и среднесолонцеватые, слабогумусированные, глинистые и тяжелосуглинистые (мощность гумусового горизонта 43-44 см, (мощность надсолонцового горизонта средних солонцов 1-18см, глубоких –более18см, белоглазка залегает с 55 см).

В южных черноземах величина азота меньше по сравнению с обыкновенными черноземами. Химическая реакция нейтральная или слабощелочная (рН=7,8). Южные черноземы имеют относительно высокое содержание валовых форм азота (0,26%), фосфора (0,19%), калия (2,2%) и при хороших условиях увлажнения могут давать высокие урожаи.

Характеристика почв по Михайловскому с.п.:

- черноземы южных среднемощных слабосолонцоватых 75-80%;

- солонцов средних и глубоких 10-25 %

А также наблюдается присутствие:

- недоразвитых дерновых каменистых щебеночных почв;

- черноземов южных слабосмытых;

- черноземов террасовых местами слабосолончаковых;

- почвенных комплексов: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;

- черноземовидные супеси среднемощные и мощные.

# Рис. 1 Структура сельхозугодий

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления, переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений в области и был принят ряд нормативных актов.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

# 1.10 Оценка состояния и использования территории

Михайловское сельское поселение занимает площадь 23217 га и расположено в северо-западной части муниципального Тацинского района, по обе стороны реки Быстрой.

Граничит с землями Скосырского, Ковылкинского, Тацинского, Углегорского, Быстрогорского сельскими поселениями и Жирновским городским поселением, а также с землями Белокалитвинского района.

Административный центр сельского поселения – х. Михайлов. Расстояние административного центра поселения до райцентра – 25 км.

Существующая численность  населения – 5007 чел.

Численность населения на расчетный срок – 5159 чел.

На территории Михайловского сельского поселения размещаются девять населенных пунктов:

Комплексная оценка территории Михайловского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (Югнедра) письмо № юр-05-42/161 от 28.01.2011г.. на территории Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- углеводородное сырье (газ) – Скосырское месторождение, западная часть.

- уголь – участок шахты Тацинская (закрыта), участок шахты Восточная (центральная и восточная часть, шахта закрыта), участок шахты Шолоховская Северная (восточная часть, шахта закрыта), участок шахты Быстрянская №№1-2 (западная часть, находится частично в распределенном фонде недр – горный отвод шахты Быстрянская 1-2 ООО «Ростовская угольная компания»);

- мергель – Карпово-Обрывское месторождение;

- песок строительный – Шолоховское Восточное месторождение;

- песчаник – Молокановское месторождение.

- пресные подземные воды – Быстрянское месторождение.

Транспортный каркас поселения составляют Федеральная и местные автомобильные дороги общего пользования. Основной является автомобильная дорога федерального значения М-21»Волгоград – Каменск-Шахтинский».

Уровень автомобилизации Михайловского поселения около 170 автомобилей на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – около 140 на 1000 жителей.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в станице Тацинской – 25 км.

Существующее инженерное обеспечение.

На момент разработки генерального плана поселения централизованной системой водоснабжения были оборудованы хутора Михайлов, Маслов, Карпово-Обрывский.

Водоснабжение населения остальных хуторов обеспечивается из индивидуальных дворовых колодцев и скважин.

Снабжение населения хуторов водой питьевого качества осуществляется за счет доставки ее по индивидуальным заявкам автоцистернами ООО «Стандарт», из водопроводной системы станицы Тацинская.

Система хозяйственно-бытовой канализации в поселении  отсутствует.

Газифицированы хутора Михайлов, Гремучий, Комиссаров, Карпово-Обрывский, Маслов.

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.

Выявлены следующие категории потенциального градостроительного развития и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития ;

- территории ограничения строительства по рельефу (на опорных планах обозначены территории с уклонами > 100 промилле по рельефу);

Реструктуризация угольной промышленности Восточного Донбасса привела к ликвидации убыточных и нерентабельных шахт.

В результате ведения горных работ на малых глубинах, в пределах х. Михайлов Тацинского района (Шолоховский угольный район) на горном отводе ликвидируемой шахты  «Тацинской» ОАО «Ростовуголь» сформировалось семь площадных провалоопасных зон от очистных и подготовительных работ общей площадью – 153,1 га.

Существующая территория Михайловского с.п.  – 268,96 га, из которых 153,1 га находятся в провалоопасных зонах. Вся центральная часть хутора с существующей системой культурно-бытового и социального обслуживания находится на ограниченно-пригодной территории.

-территории ограниченного градостроительного развития:

определены  планировочные ограничения в зонах отработанных шахтных полей  в х.Михайлов.(подробно в разделе «Архитектурно-планировочная организация хутора Михайлов»)

По территории Михайловского с.п. протекают р. Быстрая.

Границы водоохранных зон и прибрежных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ:

- водоохранная зона р. Быстрая (длина реки 218 км) - 200 м,

- прибрежной полосы – 50 м.

- водоохранные зоны от балок с водотоками – от 100 до 200 м. от прудов – 50м.

Ширина санитарно-защитных зон:

- от ЛЭП – 110 кВ – 20 м, от ЛЭП – 35 кВ – 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- от сельских кладбищ – 50 м;

- от существующих скотомогильников – 1000м,

- от сибиреязвенного захоронения – 1000м.

- шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания – 500м

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300м.

# 11. Население

Динамика численности населения и его половозрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями и служат фундаментом для дальнейших расчетов в создании генеральных планов поселений.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для страны в целом, так и для всех ее городских и сельских поселений.

# Общая численность населения

Численность населения Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.10.2010г. – 5007 человек.

В состав Михайловского сельского поселения входит девять населенных пунктов:

- х. Михайлов – 2897 чел;

- х. Гремучий – 444 чел;

- х. Зарубин – 166 чел;

- х. Игнатенко – 90 чел;

- х. Карпово-Обрывский – 270 чел;

- х. Комиссаров – 186 чел;

- х. Маслов –628 чел;

- х. Новопавловка – 124 чел;

- х. Потапов – 202 чел.

Население сельских населенных пунктов сокращается ввиду отсутствия рабочих мест и неудовлетворительных социальных условий.

На протяжении исследуемого периода с 2004 по 2010 год динамика численности постоянного населения указывает на то, что Михайловское сельское поселение входит в число поселений области с отрицательной динамикой. Снижение численности населения в рассматриваемый период происходит равномерно с незначительными сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные демографические процессы.

Динамика численности постоянного населения Михайловского сельского поселения, по данным статистического управления, приведена в таблице 2.

# Таблица 2

Динамика численности постоянного населения Михайловского сельского поселения за период 2004-2010гг.

| Годы | Численность населения, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественный прирост (+) или убыль (- населения, чел. | Прибыло | Убыло | Миграци-онный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2005 | 5085 | 52 | 73 | -21 | 114 | 88 | +26 | +5 |
| 2006 | 5084 | 46 | 71 | -25 | 111 | 87 | +24 | -1 |
| 2007 | 5076 | 42 | 79 | -37 | 105 | 76 | +29 | -8 |
| 2008 | 5007 | 47 | 88 | -41 | 91 | 119 | -28 | -69 |
| 2009 | 5009 | 45 | 93 | -48 | 94 | 48 | +46 | -2 |
| 2010 | 5007 | 42 | 75 | -33 | 71 | 40 | +31 | -2 |
| Итого: | -205 |  | +128 | -77 |

По приведенным в таблице данным видно, что за 6 лет, с 2004 по 2010 год, население поселения уменьшалось.

В исследуемый период естественное движение населения изменяется более равномерно по сравнению с миграционным, которое идет на встречных курсах и имеет волнообразный и мало предсказуемый характер.

# 12 Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Михайловского сельского поселения на 01.01.2011г. составила 3057 чел., или 61% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.11г. составила 1543 чел. – 31% от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Народнохозяйственный профиль  поселения характеризуется  сочетанием  административных   и  производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Михайловском сельском поселении отражены в таблице 5, соотношение представлено на рисунке 4.

# Таблица 5

Существующая структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

| Наименование показателя | Ед. Изм. | Численность работающих | %% соотно-шение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 95 | 6 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и т.д. | чел. | 184 | 13 |
| Образование | чел. | 91 | 7 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 21 |  |
| Численность лиц, работающих за пределами сельского поселения | чел. | 1114 | 74 |
| Итого |  | 1505 | 100 |

Рис. 4 Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

# Таблица 6

# 12 Жилищный фонд

Жилищный фонд Михайловского сельского поселения на 1 января 2010г. составил 94,3 тыс.м2.

Существующее население – 5007 человека.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 18,8 м2/чел.

94 300 / 5007 = 18,8 м2/чел.

Территория поселения включает многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Общий жилой фонд существующей застройки составляет 94,3 тыс.м2, в т.ч. квартирные жилые дома - 19,7 тыс. м2, индивидуальных жилых дома с приусадебными земельными участками – 74,6 тыс. м2, многоэтажная застройка на территории Михайловского сельского поселения отсутствует (рис. 6).

# Рис. 6. Распределение общей площади жилищного фонда по категориям

По материалу стен: 63% (59,0тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах, 22% (20,5 тыс. м2) - в смешанных, и 15 %(14,8 тыс. м2) в прочих.

# Рис. 7. Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен.

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 65,9% (62,13 тыс. кв. м) жилого фонда. В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта. Менее 1/3 жилищного фонда составляют здания, построенные после 1971 г., степень износа которых достаточно низкая. Они наиболее пригодны для проживания населения.

Рис. 8. Структура общей площади жилищного фонда поселения по году постройки

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показал, что большинство объектов, около 68,7 тыс. м2 (73%) находится в состоянии по проценту износа от 40 до 60%, 19,7тыс. м2 (21%) находится в состоянии по проценту износа от 0 до 40%. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составила 4,4 тыс. м2 (4%) общей площади жилого фонда. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% составил 1,5 тыс. м2 (2%) от общей площади жилых помещений. Эти здания требуют проведения реконструкции или сноса.

# Рис.9. Степень износа жилого фонда

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки. Два последних показателя приняты по «Нормативам градостроительного проектирования» Ростовской области.

По показателям износа на сегодняшний день убыль жилого фонда составляет 10,3 тыс. м2, дома находящиеся на территориях отработанных шахтных полей -  в провалоопасных зонах.

# Таблица 9

# Распределение жилищного фонда Михайловского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | чел. | 5007 | 5159 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 94,3 | 104,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | 19,7 | 19,7 |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 74,6 | 84,7 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 84,0 |
|  | Убыль | тыс. кв.м | - | 10,3 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 20,4 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 20,4 |
|  | Средняя жил. обеспеченность населения | м2/чел. | 18,8 | 20,2 |

# Таблица 10

# Распределение жилищного фонда Михайловского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | х. Михайлов | х. Гремучий | х. Зарубин | х. Игнатенко | х. Карпово-Обрывский | х. Комиссаров | х. Маслов | х. Новопавловка | х. Потапов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |
| сущ., чел. | 2897 | 444 | 166 | 90 | 270 | 186 | 628 | 124 | 202 | 5007 |
| Расч. срок, чел | 3000 | 460 | 166 | 90 | 281 | 186 | 650 | 124 | 202 | 5159 |
| Прирост населения | +103 | +16 | - | - | +11 | - | +22 | - | - | +152 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |
| Сущ. тыс. м2 | 58,5 | 7,15 | 3,1 | 1,2 | 4,55 | 3,9 | 11,35 | 1,6 | 2,95 | 94,3 |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | 15,9 | 0,15 | - | - | 0,35 | - | 3,15 | - | 0,15 | 19,7 |
| в жилых домах усадебного типа | 42,6 | 7,0 | 3,1 | 1,2 | 4,2 | 3,9 | 8,2 | 1,6 | 2,8 | 74,6 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 66 | 7,81 | 3,24 | 1,3 | 4,9 | 3,9 | 12,35 | 1,7 | 3,2 | 104,4 |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | 15,9 | 0,15 | - | - | 0,35 | - | 3,15 | - | 0,15 | 19,7 |
| в жилых домах усадебного типа | 50,1 | 7,66 | 3,24 | 1,3 | 4,55 | 3,9 | 9,2 | 1,7 | 3,05 | 84,7 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 48,2 | 7,15 | 3,1 | 1,2 | 4,55 | 3,9 | 11,35 | 1,6 | 2,95 | 84,0 |
| Убыль * | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 17,8 | 0,66 | 0,14 | 0,1 | 0,35 | - | 1,0 | 0,1 | 0,25 | 20,4 |
| в жилых домах усадебного типа | 17,8 | 0,66 | 0,14 | 0,1 | 0,35 | - | 1,0 | 0,1 | 0,25 | 20,4 |
| Жилобеспеченность населения |
| Сущ. м2/чел | 20,2 | 16,1 | 18,7 | 13,3 | 16,9 | 21,0 | 18,1 | 12,9 | 14,6 | 18,8 |
| Расч. срок, м2/чел | 22 | 17 | 19,5 | 14 | 17,5 | 21,0 | 19 | 14 | 16 | 20,2 |

*отселение с территорий отработанных шахтных полей (провальных зон).

В настоящее время при отселении жителю выдается денежная компенсация на покупку нового жилья, но земельный участок и все хозпостройки остаются за ним.

Примерный расчет отселения жителей с территорий, находящихся в зонах отработанных шахтных полей и непригодных для размещения объектов капитального строительства

19 кварталов (≈ 300 домов усадебного типа × 3,4 чел. = 1020 чел.)

3,4 чел. – существующий коэффициент семейности.

Условно  принято 50 % на отселение.

15 соток на 1 дом. × 150 домов = 2250 сот.

Площадь земель на отселение 2,25 га.

Проектом предлагается территория, куда со временем переселится хутор Михайлов.

Юридически переезд на новые безопасные территории не предусмотрен и в настоящее время не отработан.

В целом жилищный фонд Михайловского сельского поселения находится в хорошем состоянии. Убыль жилищного фонда в х. Михайлов составляет 10,3 тыс. м2.

Сохраняемый жилищный фонд поселения – 84 тыс.кв.м.

Для расчета принята обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 20,2кв.м/чел.

Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на расчетный срок строительства.

Застройка – усадебная

# 13 Система культурно-бытового обслуживания

# Существующее положение.

На территории Михайловского  поселения развитая система культурно-бытового обслуживания имеется в двух хуторах – в Михайлове и в Маслове: 2 муниципальных общеобразовательных учреждения, 2 детских дошкольных учреждения, спортивные площадки и поля - 2, физкультурно-оздоровительный комплекс, 2 дома культуры и 2 библиотеки, ФАП и амбулатория, аптека, почта, предприятия общественного питания, магазины, объекты бытового обслуживания.

В Карпово-Обрывском – сельская библиотека, подростковый клуб, ФАП, магазины.

В х. Гремучий, Зарубин, Потапове – магазины, объекты бытового обслуживания. Подростковый клуб в х. Гремучий.

В хуторах  Игнатенко и Новопавловка – нет ничего.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

# Образование

# Существующее положение.

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Михайловском сельском поселении функционируют два дошкольных учреждения: МДОУ № 37 Масловский детский сад «Тополек»  (23 ребенка);  МДОУ Михайловский детский сад «Уголек» третьей категории (93 ребенка). Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях Михайловского сельского поселения покрывает потребность в них.

# Таблица 11

# Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Количество детей, чел. |
| --- | --- | --- |
| МДОУ № 37 Масловский детский сад 347072 х.Маслов, ул. Клубная, 18 площадь участка – 2255 м2 | 25 | 23 |
| МДОУ Михайловский детский сад 347071 х.Михайлов, ул. Калинина, 1а площадь участка – 5532 м2 | 140 | 93 |
| Всего | 165 | 116 |

Образовательные услуги: МОУ Масловская основная общеобразовательная школа – 63 учащихся, МОУ Михайловская средняя общеобразовательная школа – 247 учащихся.

В Михайловском сельском поселении наблюдается достаточное количество школьных мест.

# Таблица 12

# Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ Масловская основная общеобразовательная школа 347072 х.Маслов, ул. Школьная, 12 площадь участка – 11065 м2 | 320 | 63 |
| МОУ Михайловская средняя общеобразовательная школа 347071 х.Михайлов, ул. 40 лет Пионерии, 25 площадь участка – 34630 м2 | 1000 | 247 |
| Всего | 1320 | 310 |

# Проектное решение

В существующих границах населенных пунктов в Михайловском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

В связи с изменением границ х. Михайлов на новых территориях проектом предлагается разместить школьный комплекс – 3,7 га и детский сад – 1,4га.

# Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения на территории Михайловского сельского поселения осуществляется амбулаторией в х. Михайлов (посещений 21 в смену) и ФАП, находящимися в х. Маслове и х. Карпово-Обрывском.

Численность врачей Михайловской амбулатории -1 чел, численность среднего медицинского персонала в Михайловском с.п. – 6 чел.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться прежде всего за счет обеспечения нормативной укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Необходимо также довести обеспеченность населения лечебными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями и оснастить их современным диагностическим и лечебным оборудованием.

# Направления развития здравоохранения

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями.

# Существующее положение.

Потребность в учреждениях здравоохранения определяется согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

# Таблица 13

# Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Амбулатория, посещений в смену | 21 | По заданию на проектирование |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 2 | По заданию на проектирование |
| Аптеки, кол-во | 1 | По заданию на проектирование |

# Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 14.

# Таблица 14

# Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулатория со стационаром, х. Михайлов | 30 | По заданию на проектирование | В составе общественно-деловом квартале, на новых территориях х. Михайлов |

На расчетный срок планируется реконструкция существующей амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктов и размещение амбулатории со стационаром в х. Михайлов на новых территориях.

# Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать - капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

# Существующее положение.

Культурно-массовые мероприятия в поселении проводятся в Домах культуры, находящихся в х. Михайлов, в х. Маслов, в х. Потапов, в  поселения действуют три библиотеки – Михайловская ЦБП – 13123 экз., Масловская СБ – 11756 экз., 
Карпово-Обрывская СБ – 104124 экз., общий книжный фонд которых по данным за 2010 год, составил 35003 экземпляров.  На территории поселения есть два подростковых клуба в х. Гремучий и х. Карпово-Обрывский (936 м2).

# Таблица 15

# Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 584 | 239 | 241 |
| Библиотеки, тыс. экз. | 27,5 | 22,4 | 23,01 |

# Проектные решения

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 16.

# Таблица 16

# Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный районный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе | 0,21 | Реконструкция существующего дома культуры в х. Михайлов |
| Многофункциональный культурный центр | 1,4 | На новых территориях х. Михайлов (уточняется проектом планировки) |
| Молодежный экологический центр с музеем природы | 0,5 | На новых территориях х. Михайлов (уточняется заданием на проектирование) |
| Общественно-деловой центр в х. Гремучий | 0,55 |  |

# Проектом предлагается восстановление церкви Иконы Божией Матери «Одигитрия» и организация парковой зоны вокруг Одигитриевской церкви – 1,34 га в хуторе Карпово- Обрывский..

# Физическая культура и спорт

# На территории Михайловского сельского поселения  расположены два спортивных зала общей площадью 438 кв.м (х. Михайлов – 228 кв.м, х. Маслов – 150 кв.м ), две спортивные площадки и поля общей площадью 13486 кв.м (х. Михайлов – 6662 кв.м, х. Маслов – 6824 кв.м ).

# Коммунально-бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. На территории поселения действуют 36 предприятий розничной торговли, 6 общественного питания, 3 парикмахерские, 1 – шиномонтаж и вулканизация, 1 по ремонту и обслуживанию крупной бытовой техники, 1 по ремонту и пошиву обуви.

# Существующего пожарного депо в Михайловском с. п.  - нет.

# Кладбища на территории сельского поселения:

Юго-западней х. Зарубин  – 0,9 га,

Южней х. Гремучий – 0,71 га + расширение 0,56 га = 1,98 га,

У юго-западной границы х. Комиссаров – 0,74 га,

Западней х. Карпово-Обрывский – 1,46 га,

Северо-Западней х. Карпово-Обрывский – 0,14 га,

Восточней северной границы х. Новопавловка – 0,26 га – закрывается, т.к. находится в прибрежной зоне,

Северо-Восточней х. Маслов  – 0,01 га– закрывается.(прибрежная зона).

Восточней южной границы х. Михайлов – 0,1 га (в проектном решении попадает в новые границы х. Михайлов)

Новое кладбище между х. Маслов и х. Новопавловка -2.0 га

Итого: 8 существующих кладбищ за границами населенных пунктов поселения общей площадью 4,32 га.

В проекте генерального плана в поселении размещаются – 8 кладбищ общей площадью – 7.49 га, в том числе 2 закрытых – 0.27 га.

По Генеральному плану с учетом расширения кладбищ за границами населенных пунктов поселения  и изменением границ х. Михайлов сохраняются 8 кладбищ  общей площадью – 7,49 га (закрытые кладбища около х. Новопавловка и х. Маслов не исключается из Генерального плана, т.к. находится на балансе у сельского поселения и их содержание осуществляется за счет бюджета Михайловского с. п., кладбище, находящееся восточней южной границы х. Михайлов – 0,1 га в проектном решении попадает в  новые границы н.п. Михайлов.

# Кладбища в границах населенных пунктов:

х. Михайлов – 2,33 га (закрывается) и 0,1 га (в проектируемых границах) + расширение – 0,9 га = 1 га - действующее и 3,33- закрытое,

х. Потапов – 0,2 га (0,13 га, расположенных в водоохраной зоне, закрывается)+ расширение – 0,14 га .

0.2- 0.13 = 0.07  расширение – 0.14

0.07 + 0.14 = 0.21га    действующее

0,13- закрытое,

х. Маслов – 0,75 га (закрывается)

# Итого: 3 существующих кладбища общей площадью 3,28 га, в том числе -3.08га закрытых.

По схемам генеральных планов площадь 4-х кладбищ в населенных пунктах с учетом расширения (закрытия) – 4,42 га. В том числе 3.08 га закрытых.

Скотомогильники

Согласно Ветеринарной справке № 151 от 16.09.11 ГУРО «Ростовская обл. СББЖ с ПО» были уточнены в географических координатах санитарно-защитные зоны (площади) скотомогильников, биотермических ям и сибиреязвенных захоронений по Тацинскому району, в т.ч. в Михайловском с.п.

На территории Михайловского сельского поселения  -  два скотомогильника:

№1 – 2 км на северо-запад от х. Потапов. Санитарно-защитная зона накрывает часть х. Игнатенко. Площадь скотомогильника 600 м2;

№5 – 2,2 км от п. Углегорский. Площадь скотомогильника 600 м2;

И одно сибиреязвенное захоронение:

№9 – 2.5 км на юг от х. Михайлов. Захоронение с 1993 года, площадью 600 м2.

Для сибиреязвенного захоронения № 9.необходимо делать проект санитарно-защитной зоны для установления, изменения размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов 1 класса опасности (согласно разделу IV САНПИН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Подготовленная поселением площадка под скотомогильник и размещенная севернее х. Гремучий, находится в 1.88км по направлению на север от ул. Щорса,19.,КН 61:38:0600006:957,площадь – 363 м2., не соответствует санитарным нормам, так как участок находится в водоохраной зоне и прибрежных полосах от оз. Бурлацкого и Грузинского, размер менее 600 м2 и санитарно-защитная зона от скотомогильника накрывает более половины х. Игнатенко.

Новый скотомогильник (площадью – 600 м2 ) размещается на расстоянии 6.7 км на северо-востоке от ориентира х.Михайлов,ул. Ленина ,126.

Полигоны твердых бытовых отходов

На территории поселения имеется площадка для размещения твердых бытовых отходов, площадью – 2 га, КН 61:38:0600006:758.

Площадка размещена в зоне  отработанных шахтных полей т.е. в провалоопасной зоне  и не с подветренной стороны.

Новый полигон ТБО площадью 2га предлагается разместить около нового скотомогильника т. е. на расстоянии 6.7 км на северо-восток от ориентира х. Михайлов ,ул. Ленина ,126.

# 4.7.  Архитектурно-планировочная организация территории

# Существующее положение.

Базовой составляющей материальной основы развития любой территории является сеть населенных мест и связывающих коммуникаций образующая пространственный структурообразующий планировочный каркас.

Исторически сложилось, что хозяйственное, культурное освоение Тацинского района происходило в направлении перехода от чисто сельскохозяйственного освоения территории к агропромышленному и промышленному.

По функциональному зонированию района Михайловское с.п. входит в зону сельскохозяйственного освоения территории.

В Михайловское  с.п. входят девять  населенных пунктов: хутора  Зарубин, Маслов, Карпово -Обрывский, Комиссаров находятся на правом берегу реки Быстрой; хутора Игнатенко, Новопавловка, Потапов, Гремучий – на левом. Хутор Михайлов располагается на обоих берегах реки.

Таким образом река Быстрая выполняет функцию линейной оси в Михайловском поселении.

Группа населенных пунктов с юго-запада на северо-восток представляют собой единую планировочную структуру

# Проектное решение.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений: а) сокращение численности населения или б) к 2020 году стабилизация на современном уровне, к 2025 г. увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Основные критерии при разработке схем генеральных планов:

- Максимальное использование сложившейся существующей застройки, упорядочение кварталов, планировочной структуры

- Развитие и реконструкция существующих центров  во всех населенных пунктах, кроме х. Михайлов.

- Создание новых центров  в х. Михайлов.

- Так как нет никакого нового строительства, нет муниципальных программ по строительству жилья, на первую очередь не выделяем территорий.

- Определение  новых  границ х. Михайлов.

# Хутор  Михайлов

# Существующее положение.

# Территория хутора размещается на левом и правом склонах реки Быстрой и системой балок и оврагов, впадающих в нее

# Наиболее крупными являются балки Каменная, Кладовая, Молокановская и Каменная.

Реструктуризация угольной промышленности Восточного Донбасса привела к ликвидации убыточных и нерентабельных шахт.

В результате ведения горных работ на малых глубинах, в пределах х.Михайлов Тацинского района(Шолоховский угольный район) на горном отводе ликвидируемой шахты «Тацинской» ОАО «Ростовуголь» сформировалось 7 площадных провалоопасных зоны от очистных и подготовительных работ общей площадью – 153.1 га

Зона уже состоявшихся подработок на территории хутора Михайлов имеет следующие планировочные ограничения:

1 – территория существующих кварталов, попадающих в зону отработанных шахтных полей с участками провалоопасности, выхода шахтных вод и газовыделения, является непригодной для размещения объектов капитального строительства. Примерно  20 кварталов – площадью 40.3 га и детский сад – 0.4 га.

С этой территории идет отселение жителей.

2 – территория существующих кварталов. оставшаяся в данной зоне, имеет значение ограниченно-пригодной для градостроительного освоения и требует согласования с горным надзором и органами мониторинга при размещении на них

объектов капитального строительства.

Примерно - 32квартала общей площадью - 61.9 га

Существующая общественно- деловая зона: участок школы – 2.8га, участок детского сада – 0.4 га,участок ДК  и административно-деловых зданий  – 2.3га

Итого: 5.5га

3 – территории существующих  жилых кварталов, пригодные для размещения объектов капитального строительства. На севере кварталы – 14.1га, на юго-западе кварталы  – 36.94 га

Итого :14.1 + 36.94 = 51.04 га

Проектное решение

Территория хутора Михайлов в существующих границах – 268.9 га

Проектом генерального плана предлагается изменение границы хутора.

Развитие намечается в юго-западном направлении до границы с п .Быстрогорским  с увеличением площади  х. Михайлов на 131.08 га

Территория хутора Михайлов в проектируемых границах – 399.98 га.

Развитие новых территорий хутора должно быть оформлено юридически, т. е отселяемые жители могли иметь возможность получить земельный участок в безопасной зоне.

Сибиреязвенное захоронение, которое в настоящее время не обозначено на территории и не имеет ограждения, своей 1000 -  метровой санитарно-защитной зоной накрывает новые территории и часть Быстрогорского поселения

.Необходимо делать проект санитарно-защитной зоны, проводить натурные исследования для изменения размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств 1и2 класса опасности.

На новых территориях  предусмотрены: современный школьный комплекс, детский

сад, общественно-деловой квартал, многофункциональный культурный центр с библиотекой и  парком, социальные учреждения ,МФЦ , молодежный экологический центр с музеем природы.

Численность существующего населения – 2897 чел.

Численность населения на расчетный срок – 3000чел.

Хутор Маслов

Существующее положение

Хутор Маслов расположен на правом берегу реки Быстрой. Второй по численности населения  и развитой системе культурно-бытового  обслуживания хутор в поселении

Имеет компактную планировочную структуру. вписанную в живописный изгиб реки, что дает возможность организовать своеобразную зону отдыха. Застройка представлена кварталами двухрядной застройки.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность  существующего населения– 628 чел.

Численность населения на расчетный срок – 650 чел.

Главные и основные транспортные улицы хутора Маслов: главная – ул. Клубная, основные транспортные –пер.Красноармейский, ул.Мира, ул. Щорса, ул.Школьная.

Хутор Гремучий

Существующее положение

Хутор Гремучий расположен на левом берегу реки Быстрой и протянулся с юго-запада на северо-восток.

Юго-западная граница очень близко подходит к федеральной трассе М-21. Кварталы удлиненной формы ,представленные многорядной планировкой вдоль нескольких параллельных улиц.(ул.Швыдкова и Щорса.)

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения –        444 чел.

Численность  населения на расчетный срок   -   460 чел.

Главные и основные транспортные улицы хутора Гремучий: главная – ул. А. Швыдкова, основные  транспортные –   ул Щорса.

Хутор  Карпово-Обрывский

Существующее положение

Хутор Карпово-Обрывский расположен на правом берегу реки Быстрой.

Основная часть хутора – кварталы однорядной застройки вдоль нескольких улиц, где главная улица Р.Люксембург.

На северо-западе участок с кварталами однорядной застройки вдоль ул. Октябрьской.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения –  270 чел.

Численность  населения на расчетный срок   -   281 чел.

Главные и основные транспортные улицы хутора  Карпово-Обрывский: главная – ул. Розы Люксембург, основные  транспортные –   ул. Веденина, ул.Октябрьская.

Хутор Потапов

Существующее положение

Хутор Потапов расположен  на левом берегу реки Быстрой.

Сформирован кварталами двухрядной застройки перпендикулярными пер. Школьному. На юге от основного хутора существует участок, состоящий из двух маленьких однорядных кварталов по пер. Полевому.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения –  202 чел.

Численность  населения на расчетный срок   -   202 чел.

Главные и основные транспортные улицы хутора Потапов  – пер. Школьный.

Хутор Комиссаров

Существующее положение

Хутор Комиссаров расположен на правом берегу реки Быстрой на одном из ее многочисленных поворотов. Это северо-восточная граница, где есть озелененные пространства и вода.

С юго-западной стороны хутора проходит  М-21.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения –  186 чел.

Численность  населения на расчетный срок   -   186 чел.

Главные и основные транспортные улицы хутора Комиссаров: главная – ул. Гагарина, основные  транспортные –   ул.Гагарина.

Хутор Зарубин

Существующее положение

Хутор Зарубин расположен на правом берегу реки Быстрой. Его кварталы удлиненной формы сформировались вдоль ул. Ленина и реки Быстрой.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения – 166 чел.

Численность  населения на расчетный срок   -  166 чел.

Главная и основная  транспортная улица хутора Зарубин – ул. Ленина.

Хутор Новопавловка

Существующее положение

Хутор Новопавловка расположен на левом берегу реки Быстрой.

Территория состоит из двух участков однорядной застройки ,сформировавшихся вдоль улиц Колхозная и улицы Садовой.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения – 124чел.

Численность  населения на расчетный срок   -  124чел.

Главная и основная  транспортная улица хутора Новопавловка  – ул. Колхозная.

Хутор Игнатенко

Существующее положение

Хутор Игнатенко расположен на левом берегу реки Быстрой. Представлен двумя кварталами однорядной застройки вдоль ул. Чапаева.

Проектное решение

Принятый генеральным планом стабилизационный вариант развития хутора –это сохранение существующего населения в существующих границах.

Проектом предлагается упорядочение кварталов, развитие систем КБО и озеленения, развитие рекреационной зоны реки Быстрой., расчистка и обустройство ее прибрежной полосы и водоохраной зоны.

Численность существующего населения – 90 чел.

Численность  населения на расчетный срок   -  90 чел.

Главная и основная  транспортная улица хутора Игнатенко – ул. Чапаева.

# 4.8.  Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Михайловского с.п. составляет 23217 га. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 22048,444 га. земли населенных пунктов -  659,11га, земли промышленности -  43,43 га, транспорта – 38,48 га, земли лесного фонда - 314 га, земли водного фонда – 77 га, земли специального назначения – 6,536га, земли запаса – 30 га.

# Таблица 20

# Категории земель Михайловского  с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 23217 | 23217 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 22048,444 | 21905,414 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 659,11 | 790,19 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | 43,43 | 43,43 |
| 1.4. | Земли транспорта | га | 38,48 | 47,2 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 314 | 314 |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 77 | 77 |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 6,536 | 9,766 |
| 1.8 | Земли запаса | га | 30 |  |
|  | Итого: | га | 23217 | 23217 |

Земли промышленности:

1.Водоотливной комплекс по организации  очистки шахтных вод шахт « Тацинская» , «Шолоховская», «Восточная». – 30 га,

2.Площадки строящейся шахты «Быстрянская 1.2» - 13.43 га..

# Таблица 21

Баланс  земель функциональных зон населенных пунктов Михайловского сельского поселения.

| Показатели | Х. Михайлов | Х. Гремучий | Х. Зарубин | Х. Игнатенко | Х. Карпово-Обрывский | Х. Комиссаров | Х. Маслов | Х. Новопавловка | Х. Потапов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь населенного пункта, га |
| Сущ. Положение | 268,9 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,50 | 659,11 |
| Проектное решение | 399,98 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,5 | 790,19 |
| Жилая зона, га |
| Сущ. положение | 100,40 | 31,50 | 14,32 | 13,11 | 18,88 | 24,01 | 40,69 | 7,32 | 21,51 | 271,74 |
| Проектное решение | 162,30 | 49,39 | 16,37 | 12,70 | 40,89 | 29,93 | 53,26 | 24,78 | 33,68 | 423,30 |
| 1.1.1 Жилая зона на отселение |
| Сущ. положение | 40,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,3 |
| Проектное решение | 40,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,3 |
| Общественно-деловая зона, га |
| Сущ. Положение | 5,5 | 0,1 | 0,01 | - | 0,3 | 0,02 | 2,22 | - | 0,43 | 8,58 |
| Проектное решение | 14,9 | 0,3 | 0,66 | 0,27 | 1,5 | 0,45 | 2,55 | 0,13 | 2,84 | 23,60 |
| Производственная зона (коммунально-складская зона), га |
| Сущ. Положение | 2,6 | 0,9 | - | - | 0,86 | - | 0,4 | - | - | 4,76 |
| Проектное решение | 4,18 | 0,9 | 0,33 | - | 2,77 | 0,7 | 2,13 | - | 0,5 | 11,51 |
| Инженерно-транспортная зона, га |
| Сущ. Положение | 13,37 | 2,77 | 1,34 | 0,76 | 3,45 | 2,30 | 7,16 | 0,29 | 3,39 | 34,83 |
| Проектное решение | 62,85 | 6,24 | 3,48 | 1,2 | 3,96 | 4,8 | 10,9 | 5,52 | 6,84 | 105,79 |
| Рекреационная зона (территория общего пользования), га |
| Сущ. положение | 3 | 0,31 | 0,13 | 0,03 | 1,5 | 0,17 | 0,6 | 0,15 | 0,21 | 6,1 |
| Проектное решение | 4,65 | 0,56 | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,23 | 1 | 0,16 | 0,28 | 7,41 |
| Зона сельхоз.использования, га |
| Сущ. Положение | 2,56 | - | - | - | - | - | 0,37 | - | - | 2,93 |
| Проектное решение | 2,96 | 2,42 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 6,08 |
| Зона специального назначения, га |
| Сущ. Положение | 2,33 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | 0,2 | 3,28 |
| Проектное решение | 3,33 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | 0,34 | 4,42 |
| Иные зоны, га |
| Сущ. Положение | 98,84 | 31,84 | 15,93 | 2,22 | 40,70 | 13,83 | 25,50 | 25,96 | 31,75 | 286,59 |
| Проектное решение | 104,51 | 7,61 | 10,65 | 1,83 | 16,41 | 4,22 | 6,00 | 3,13 | 13,02 | 167,78 |
| Итого, га |
| Сущ. Положение | 268,9 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,5 | 659,11 |
| Проектное решение | 399,98 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,5 | 790,19 |

Обоснование перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта – х. Михайлов МО «Михайловское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области.

Для Михайловского с.п. и х. Михайлов был выбран стабилизационный вариант развития на основании следующих факторов:

- Благоприятные климатические условия.

- Выгодное экономико-географическое положение.

  - Близость к развивающемуся Тацинскому с.п.

  - Основной автодорогой, проходящей по территории поселения и с северной стороны х. Михайлов, является автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» (до границы с Украиной на Днепропетровск, Кишинев), которая входит в ответвление международного транспортного коридора «ТрансСиб» (Саратов – Волгоград – Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону - 
Новороссийск).

  - Ближайшая железнодорожная станция (25 км) расположена в ст. Тацинской (станция «Тацинская» железнодорожной линии «Волгоград-Лихая»).

На станции выполняются операции по приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов в соответствии с действующим расписанием движения.

- В поселении строится шахта Быстрянская 1,2.

- В х. Михайлов – централизованная система водоснабжения.

- Хутор Михайлов газифицирован.

- Основной причиной изменения границы х. Михайлов – это последствия закрытия шахты Тацинской. Реструктуризация угольной промышленности Восточного Донбасса привела к ликвидации убыточных и нерентабельных шахт.

В результате ведения горных работ на малых глубинах, в пределах х. Михайлов Тацинского района (Шолоховский угольный район) на горном отводе ликвидируемой шахты  «Тацинской» ОАО «Ростовуголь» сформировалось семь площадных провалоопасных зон от очистных и подготовительных работ общей площадью – 153,1 га.

Зона уже состоявшихся подработок на территории х. Михайлов имеет следующие планировочные ограничения:

- Территория существующих кварталов, попадающих в зону отработанных шахтных полей с участками провалоопасности, выхода шахтных вод и газовыделения – является непригодной для размещения объектов капитального строительства.

- Территория существующих кварталов, оставшаяся в данной зоне, имеет значение ограниченно- пригодной для градостроительного освоения и требует согласования с огромным надзором и органами мониторинга при размещении на них объектов капитального строительства.

Существующая территория Михайловского с.п.  – 268,96 га, из которых 153,1 га находятся в провалоопасных зонах. Вся центральная часть хутора с существующей системой культурно-бытового и социального обслуживания находится на ограниченно-пригодной территории.

В хуторе нет территорий для переселения жителей, нет резервов развития  других функциональных зон.

Проектом генерального плана  х. Михайлов предлагается увеличение площади хутора на 131,08 га.

Общая площадь хутора Михайлов – 399,98 га

В результате комплексной оценки и принятия стабилизационного варианта был произведен расчет численности населения и жилищного фонда.

Земельные участки с/х назначения общей площадью 131,08 га, расположенные к югу - западу от хутора Михайлов  и подлежат переводу в земли населенных пунктов.

На расчетный срок -   развитие,  обустройство и упорядочивание территории в жилых, общественно-деловых, инженерно-транспортных, рекреационных (территориях общего пользования) зонах .

Обустройство и  Жилые зоны.

Жилые зоны формируются:

- 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав общественно-деловых  зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

1. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

2. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

4. Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые  лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны  населенных пунктов входят:

    - Система зеленых насаждений общего пользования вдоль рек Быстрая  и прудов.

    - Парки, скверы.

# Таблица 23

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями жителей населенных пунктов Михайловскогог с.п.

| № п.п | Наименование населенного пункта. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе-ние, чел. | Зеле-ные насаж-дения, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насажде-нииями, м2/чел | Населе-ние, чел. | Зеле-ные насаж-дения, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насаждении-ями, м2/чел |
| 1 | Х. Михайлов | 2897 | 30000 | 10,35 | 3000 | 46500 | 15,5 |
| 2 | Х. Гремучий | 444 | 3108 | 7,0 | 460 | 5600 | 12,17 |
| 3 | Х. Зарубин | 166 | 1328 | 8,0 | 166 | 2490 | 15,0 |
| 4 | Х. Игнатенко | 90 | 300 | 3,33 | 90 | 1200 | 13,3 |
| 5 | Х. Карпово-Обрывский | 270 | 15000 | 55,5 | 281 | 15595 | 55,5 |
| 6 | Х. Комиссаров | 186 | 1680 | 9,0 | 186 | 2300 | 12,36 |
| 7 | Х. Маслов | 628 | 6000 | 9,55 | 650 | 10000 | 15,38 |
| 8 | Х. Новопавловка | 124 | 1500 | 12,09 | 124 | 1600 | 12,9 |
| 9 | Х. Потапов | 202 | 2100 | 10,39 | 202 | 2800 | 13,9 |
|  | Всего по поселению | 5007 | 61016 | 12.19 | 5159 | 88085 | 17.07 |

5. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

# 4.9. Транспортная инфраструктура

# Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

# Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Михайловского сельского поселения составляют федеральная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

Основной автодорогой, проходящей по территории поселения, является автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» (до границы с Украиной на Днепропетровск, Кишинев), которая входит в ответвление международного транспортного коридора «ТрансСиб» (Саратов - Волгоград - Каменск-Шахтинский - Ростов-на-Дону – Новороссийск).

Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории поселения, представлен ниже:

- автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием 60-254-ОП-МР-Н-6                 «г. Волгоград – г. Каменск-Шахтинский» - х. Маслов – х. Крюков;

- автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием 60-254-ОП-МР-Н-13                  ст. Тацинская – пос. Углегорский;

- автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием 60-254-ОП-МР-Н-16 подъезд от а/д «ст. Тацинская – пос. Углегорский» к х. Михайлов;

- автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием 60-254-ОП-МР-Н-30                «г. Волгоград – г. Каменск-Шахтинский» - х. Гремучий – х. Потапов (до х. Новопавловка);

- автомобильная дорога с щебеночным покрытием 60-254-ОП-МР-Н-31                             х. Михайлов – х. Зарубин;

- автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием 60-254-ОП-МР-Н-33                  х. Новопавловка – х. Игнатенко.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 37,6 км, в том числе:

- федерального значения – 14,0 км;

- местного значения – 23,6 км.

# Рис. 10 Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое покрытие. Плотность автодорог составляет 161,6 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

# Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Михайловского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- х. Михайлов: главная - ул. Ленина, основные транспортные – ул. 40 лет Пионерии, ул. Клубная, ул. Пролетарская, ул. С. Назарова;

- х. Гремучий: главная - ул. А. Швыдкова, основная транспортная – ул. Щорса (является участком местной автодороги);

- х. Зарубин – ул. Ленина;

- х. Игнатенко – ул. Чапаева;

- х. Карпово-Обрывский - ул. Розы Люксембург;

- х. Комиссаров – ул. Гагарина;

- х. Маслов: главная - ул. Клубная, основные транспортные –                                         пер. Красноармейский, ул. Мира (является участком местной автодороги), ул. Щорса,               ул. Школьная;

- х. Новопавловка – ул. Колхозная;

- х. Потапов - пер. Школьный (является участком местной автодороги).

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

# Таблица 24

# Состояние улично-дорожной сети

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто- бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | х. Михайлов | 24,7 | 8,0 | 5,4 | 11,3 |
| 2 | х. Гремучий | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 3 | х. Зарубин | 2,0 | - | 2,0 | - |
| 4 | х. Игнатенко | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 5 | х. Карпово-Обрывский | 2,8 | 2,0 | 0,8 | - |
| 6 | х. Комиссаров | 2,0 | - | 2,0 | - |
| 7 | х. Маслов | 6,6 | 5,5 | - | 1,1 |
| 8 | х. Новопавловка | 4,6 | - | 2,0 | 2,6 |
| 9 | х. Потапов | 4,5 | - | 2,5 | 2,0 |
|  | всего | 53,2 | 16,5 | 19,7 | 17,0 |

# Рис. 11 Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- х. Михайлов – 9,2 км/кв. км;

- х. Гремучий – 7,5 км/кв. км;

- х. Зарубин – 6,3 км/кв. км;

- х. Игнатенко – 6,3 км/кв. км;

- х. Карпово–Обрывский – 4,2 км/кв. км;

- х. Комиссаров – 5,0 км/кв. км;

- х. Маслов – 8,5 км/кв. км;

- х. Новопавловка – 13,5 км/кв. км;

- х. Потапов – 7,8 км/кв. км.

# Транспорт и транспортная инфраструктура.

# Автомобильный транспорт.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей.

Информация по структуре и численности автомобильного парка сельского поселения  представлена не была.

Исходя из анализа уровня автомобилизации сельских поселений Тацинского района, уровень автомобилизации Михайловского поселения составляет около 170 автомобилей на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – около 140 на 1000 жителей.  По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Тацинском районе составляет 195 автомобилей. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В Михайловском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов (х. Михайлов, х. Карпово-Обрывский, х. Комиссаров, х. Маслов) в районный центр. Перевозки обслуживают пригородные автобусные маршруты «Тацинская - Михайлов» и «Тацинская – Надежевка». В населенных пунктах расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

# Железнодорожный транспорт.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Михайловского сельского поселения отсутствуют.

Ближайшая железнодорожная станция (25 км) расположена в ст. Тацинской (станция «Тацинская» железнодородной линии «Волгоград – Лихая»).

На станции выполняются операции по приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов в соответствии с действующим расписанием движения.

# Транспортная инфраструктура.

На автодороге М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» (до границы с Украиной на Днепропетровск, Кишинев) вблизи х. Михайлов расположены автозаправочная станция (четыре заправочные колонки и восемь пистолетов) и станция технического обслуживания автомобилей (два поста).

Искусственные транспортные сооружения на территории поселения представлены автодорожными мостами:

# Таблица 25

# Искусственные транспортные сооружения

| № | Место расположения | Пересекаемое препятствие | Конструкция | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автодорога «г. Волгоград – г. Каменск-Шахтинский» - х. Маслов – х. Крюков | река Быстрая | железобетонный | 78 |
| 2 | автодорогаМ-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» (до границы с Украиной на Днепропетровск, Кишинев) | река Быстрая | железобетонный | 80 |
| 3 | автодорога западнее х. Михайлов | балка | железобетонный | 8 |
| 4 | х. Михайлов | река Быстрая | металлический | 5 |

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Михайловского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- развита транспортная инфраструктура (АЗС, СТО).

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

# Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения х. Михайлов –                            х. Зарубин с устройством асфальтобетонного покрытия;

- оформление в муниципальную собственность и реконструкция автомобильной дороги: подъезд от а/д «ст. Тацинская – пос. Углегорский» к х. Михайлов (к территории проектируемых жилых кварталов);

- оформление в муниципальную собственность и реконструкция участка автомобильной дороги х. Михайлов – пос. Быстрогорский;

- строительство нового участка автомобильной дороги х. Новопавловка –                           х. Игнатенко.

Улично-дорожная сеть на территории Михайловского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- х. Михайлов – 41,9 км;

- х. Гремучий – 5,2 км;

- х. Зарубин – 2,9 км;

- х. Игнатенко – 1,0 км;

- х. Карпово–Обрывский – 3,3 км;

- х. Комиссаров – 4,0 км;

- х. Маслов – 7,3 км;

- х. Новопавловка – 4,6 км;

- х. Потапов – 5,7 км.

Соответственно прогнозируемая плотность улично-дорожной сети может составить:

- х. Михайлов – 10,5 км/кв. км;

- х. Гремучий – 7,8 км/кв. км;

- х. Зарубин – 9,1 км/кв. км;

- х. Игнатенко – 6,3 км/кв. км;

- х. Карпово–Обрывский – 5,0 км/кв. км;

- х. Комиссаров – 10,0 км/кв. км;

- х. Маслов – 9,4 км/кв. км;

- х. Новопавловка – 13,5 км/кв. км;

- х. Потапов – 9,8 км/кв. км.

# Транспортная инфраструктура.

Существующий уровень автомобилизации Михайловского сельского поселения в настоящее время оценочно составляет около 140 легковых автомобиля на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный срок рекомендуется принимать до 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. С учетом существующего в поселении уровня автомобилизации, на расчетный срок генерального плана можно прогнозировать его рост до 250 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Михайловском сельском поселении на расчетный срок может составить: 250*5159/1000=1290 легковых автомобилей.

Проектом в х. Михайлов в проектируемых жилых кварталах предлагается разместить остановочный пункт для посадки-высадки пассажиров, оборудованный павильоном.

Для связи х. Зарубин и проектируемых жилых кварталов х. Михайлов предлагается строительство автодорожного моста через реку Быструю.

Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

На территории поселения имеется площадка для размещения твердых бытовых отходов, расположенная  в 1,7км по направлению на юго-восток от х.Михайлов.

Площадка размещена в зоне  отработанных шахтных полей т.е. в провалоопасной зоне  и не с подветренной стороны. Площадь участка -  2га; вместимость – 15 тыс.м куб., накоплено 5 тыс.м куб. КН 61:38:0600006:758

Эксплуатация свалки ведется с нарушением санитарно-экологических требований. На свалке не выполняется должным образом технология обращения с ТБО:

- отсутствует дезинфекционная ванна, для обмывки колес техники при выезде со свалки;

- должным образом не ведется учет поступающих отходов;

- не ведется контроль за составом и классом опасности принимаемых отходов;

- отсутствуют специальные средства по тушению очагов самовозгорания, что приводит к периодическому горению свалки и загрязнению атмосферного воздуха.

Санитарную очистку населённых пунктов сельского поселения осуществляет ООО «Быстрогорское ЖКХ». Юридический адрес: Тацинский район, пос.Жирнов,ул.Свободы, д.33. Наименование техники: один мусоровоз ЗИЛ ОААЗ 464610.

Сбор и вывоз отходов производится путем погрузки непосредственно на самосвал индивидуально от каждого домовладения, согласно графику один раз в неделю работниками ЖКХ.

Проектное предложение.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод. Количество и месторасположение контейнерных площадок будет разработано на последующих стадиях проектирования.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 28

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.10г. | 5007 | 0,450 | 1,1 | 2253/ 5507,7 | - | - |
| Расчетный срок 2030г. | 5159 | 0,813 | 1,99 | 4194/ 10266,4 | 2726/ 6673 | 1112 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

На перспективу принято решение о закрытии существующей свалки с последующей рекультивацией земель.

Новый полигон ТБО площадью 2га предлагается разместить около нового скотомогильника т. е. на расстоянии 6.7 км на северо-восток от ориентира х. Михайлов ,ул. Ленина ,126.

Общую проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигона составляет 1,2га, проектом принимается - 2 га. Полигон будет  действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.), затем предлагается его рекультивация.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Михайловском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –1650т,   на  расчетный срок –7590т.

Смёт вывозится на полигон ТБО и может использоваться для изоляции слоёв насыпи ТБО.

# 4.11 Инженерно-техническая инфраструктура.

Водоснабжение.

Из всех населенных пунктов сельского поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы только хутора Михайлов, Маслов, Карпово-Обрывский.

Источником водоснабжения хуторов являются подземные воды участка недр расположенного на левобережной террасе реки Быстрая (бассейн реки Северский Донец). Согласно информации, представленной администрацией сельского поселения, качество подземных вод не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по сухому остатку 1023 - 1760 мг/л ( при  нормативе 1500 мг/л) и показателю общей жесткости 10,4 -17,2 мг-экв/л (при нормативе                   7,0 мг-экв/л). В пределах участка недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.  Лицензия на право пользования недрами не оформлялась. Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения занимается ООО «Стандарт», расположенное в станице Тацинская. Подаваемая в системы  водоснабжения хуторов вода используется населением на хозяйственно – бытовые нужды. Водоснабжение населения остальных хуторов обеспечивается из индивидуальных дворовых колодцев и скважин. Снабжение населения хуторов водой питьевого качества осуществляется за счет доставки ее по индивидуальным заявкам автоцистернами ООО «Стандарт», из водопроводной системы станицы Тацинская. Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 29:

Таблица 29

| Наименование населенного пункта | Водозаборные скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коли-чество, шт | Произво-дитель-ность, м3/час | Коли-чество, шт | Объем бака, м3 | Мате-риал труб | Протя-жен-ность, км | Сте-пень износа, % |
| х.Михайлов (скважина находится в п.Быстрогорс- ком) | 1 | 10 | 2 | 20 | сталь | 7 | 90 |
| х.Маслов | 3 | 6,5 | 3 | 20 | сталь | 5,5 | 80 |
| х.Карпово-Обрыв-ский | 1 | 6,5 | 1 | 20 | сталь | 2,5 | 80 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Из артезианских скважин, глубинными  насосами марки ЭЦВ,  вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов. Подача воды в централизованную систему водоснабжения хутора Михайлов осуществляется из артезианской скважины, расположенной в поселке Быстрогорский Быстрогорского сельского поселения. Водозаборные скважины  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены   водонапорные  башни объемом  бака 20 м3. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды, в объеме 3 м3 из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами.

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице 30:

Таблица 30

| Наименование населенного пункта | Количество, шт | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  | Дворо-вые колон-ки | Вводы в дом | Поднято воды | Реализовано воды | Удельное средне- суточное водопот- ребление на 1 человека, л/сут |
|  |  |  | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут |  |
| х.Михайлов | 496 | 326 | 57,6 | 158 | 19 | 52 | 19 |
| х.Маслов | 187 | 140 | 7,8 | 21 | 4 | 11 | 19 |
| х.Карпово-Обрывский | 62 | 53 | 4 | 11 | 2,1 | 8 | 22 |
| Итого: | 745 | 519 | 69,4 | 190 | 25,1 | 71 |  |

Потери воды в системах водопровода населенных пунктов составляют около 32%.

Обеспеченность населения водой из централизованной системы водоснабжения составляет:

- х.Михайлов – 28%;

- х.Маслов – 52 %;

- х.Карпово - Обрывский – 43%.

Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах сельского поселения системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Газо – и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана в Михайловском сельском поселении газифицированы хутора Михайлов, Гремучий, Комиссаров, Карпово – Обрывский, Маслов. Источником газораспределения для населенных пунктов Михайловского сельского поселения является ГРС ст.Тацинская, расположенная с юго-западной стороны станицы Тацинской. ГРС подключена к магистральному  газопроводу – отводу, проложенному от ст. Грачи (Белокалитвенский район). От ГРС, по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории, газ подается в поселок Углегорский. В поселке Углегорский установлен ГГРП в котором давление газа снижается с 1,2 МПа до 0,6 МПа. От ГГРП газ, по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории, подается на ГРП, установленные в хуторах Михайлов, Гремучий, Комиссаров, Карпово – Обрывский, Маслов. На въезде в хутор Михайлов установлен ГГРП для снижения давления газа с высокого до среднего. По газопроводам среднего давления газ подается в газораспределительную сеть хутора на ГРП, где происходит снижение давления до низкого. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Общая протяженность газопроводов в поселении составляет 31,8 км, в том числе:

высокого давления -3,81 км,

среднего давления - 1,7 км,

низкого давления – 26,3 км

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, негазифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не- газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Михайловского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 110/35/6 кВ «Б-12» и ПС 35/10 кВ «Алифановская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго».  От подстанций, по сети линий ВЛ-6,10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 6,10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 6,10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Такое состояние сетей и оборудования связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Через территорию сельского поселения проходят ЛЭП 110 кВ  ПС «Б-5» - ПС «Б-8» - «Б10» - ПС «Г.Калитвенская», ЛЭП 220 кВ  ПС «Б-10» - ПС «Вешенская 2», ЛЭП 500 кВ  ПС «Фроловская» - ПС «Ростовская».

Информация об установленных трансформаторах и их фактической нагрузке представлена в таблице 31:

Таблица 31

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе- ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 110/35/6 «Б-12» | 50 | 25 | 25 | 26,25 | 8,50 | 6,56 | 5,57 | открыт |
| ПС 35/10 кВ «Алифановская» | 50 | 25 | 25 | 26,25 | 1,20 | 25,02 | 21,27 | открыт |

Потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило                 6,736 млн.кВт.час, в том числе населением 6,252 млн.кВт.час ( письмо ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» № 012р/7-55 от 02.02.2009 г.).

Системы связи.

# Телефонная связь.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице 32:

Таблица 32

| Наименование населенного пункта | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействован-ная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Михайлов | АТСК-50/200 Протон-ССС | 50 10 | 38 1 | 1,8 |
| х.Маслов | АТСК-50/200 Протон-ССС | 50 10 | 47 3 | 8,5 |
| Итого: |  | 120 | 89 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в хуторах Михайлов и Маслов значительно ниже показателей определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».  Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.          Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют два оператора мобильной связи - ОАО «Мегафон» и Теле-2, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: 1 канал, Россия1, Южный регион, Россия К. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в х.Михайлов по ул.Ленина,143 и в х.Маслов по ул.Клубной. Отделения обслуживаются Белокалитвинским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

# Проектная организация территории.

# Инженерно – техническая инфраструктура.

Настоящий раздел проекта генерального плана Михайловского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в  задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Таблица 33

Данные по населению:

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| х.Михайлов | 2897 | 3000 | 103 |
| х.Гремучий | 444 | 460 | 16 |
| х.Зарубин | 166 | 166 | - |
| х.Игнатенко | 90 | 90 | - |
| х.Карпово - Обрывский | 270 | 281 | 11 |
| х.Комиссаров | 186 | 186 | - |
| х.Маслов | 628 | 650 | 22 |
| х.Новопавловка | 124 | 124 | - |
| х.Потапов | 202 | 202 | - |
| Итого по поселению: | 5007 | 5159 | 152 |

Таблица 34

Данные по жилищному фонду:

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Существующий | Сохраняемый | Новое строительство | Расчетный срок |
| х.Михайлов |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 58,5 | 48,2 | 17,8 | 66,0 |
| х.Гремучий |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 7,15 | 7,15 | 0,66 | 7,81 |
| х.Зарубин |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 3,1 | 3,1 | 0,14 | 3,24 |
| х.Игнатенко |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
| х.Карпово - Обрывский |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 4,55 | 4,55 | 0,35 | 4,9 |
| х.Комиссаров |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 3,9 | 3,9 | - | 3,9 |
| х.Маслов |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 11,35 | 11,35 | 1,0 | 12,35 |
| х.Новопавловка |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 1,7 |
| х.Потапов |
| Малоэтажные индивидуальные жилые дома | 2,95 | 2,95 | 0,25 | 3,2 |
| Итого по поселению: | 94,3 | 84,0 | 20,4 | 104,4 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

Схема территориального планирования Тацинского района, Том 8, раздел 2, выполненная в составе схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации ОАО «НИИПГградостроительства г.Санкт-Петербург в 2008 году.

3. Материалы, предоставленные администрациями Тацинского района и Михайловского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

4.  Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 50 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 35:

Таблица 35

| Наименование населенного пункта | Удель-ная норма водопотребле ния на одного жителя л/сут | Числен-ность населе-ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье- вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| х.Михайлов | 160,50 | 3000 | 480,0 | 150,0 | 48,0 | 48,0 | 726,0 |
| х.Гремучий | « | 460 | 74,0 | 23,0 | 7,0 | 7,0 | 111,0 |
| х.Зарубин | « | 166 | 27,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 39,0 |
| х.Игнатенко | « | 90 | 14,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| х.Карпово - Обрывский | « | 281 | 45,0 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 67,0 |
| х.Комиссаров | « | 186 | 30,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 45,0 |
| х.Маслов | « | 650 | 104,0 | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 156,0 |
| х.Новопавловка | « | 124 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 30,0 |
| х.Потапов | « | 202 | 32,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 48,0 |
| Итого по поселению: | 5159 | 826,0 | 256,0 | 80,0 | 80,0 | 1242,0 |

В связи с низким качеством подземных вод на участках  недр, расположенных в пределах территорий поселка Быстрогорский, хуторов Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов, а также отсутствием сведений о эксплуатационных запасах  подземных вод, прошедших государственную экспертизу, проектом генерального плана предлагается, на расчетный срок, осуществлять  забор воды из Быстрянского месторождения подземных пресных вод,  расположенного в северо-восточной части Михайловского сельского поселения. Площадь месторождения составляет 506,78 га, эксплуатационные запасы подземных вод - 14,5 тыс.м3/сут, в том числе по категориям: А – 7,3, В – 3,7, С1 – 3,5 тыс.м3/сут (Протокол № 2 от21.11.1980 г. ТКЗ ПГО «Южгеология»). В связи с тем, что на момент разработки генерального плана срок действия протокола истек, предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению  запасов Быстрянского месторождения подземных пресных вод,  провести государственную экспертизу материалов подсчета запасов и оформить лицензию на пользование недрами.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в хуторах Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Кольцевание водопроводных сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, замена глубинных насосов в артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

2. Строительство централизованной системы водоснабжения, обеспечивающей водой все населенные пункты сельского поселения, с подачей воды в нее из артезианских скважин, предлагаемых к размещению на участке недр Быстрянского месторождения подземных пресных вод восточнее хутора Новопавловка. На площадке водопроводных сооружений предлагается расположить артезианские скважины, резервуары запаса воды, насосную станцию II подъема, оборудование для обеззараживания воды. Количество и производительность артезианских скважин определяется на последующих стадиях проектирования, после выполнения работ по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод. Необходимость установки водоочистного оборудования также определяется на последующих стадиях проектирования после уточнения качества подземных вод.  Объем резервуаров воды предлагается принять в соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6  СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».                       В резервуарах предусматривается аварийный и противопожарный объемы воды. Аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного  среднечасового водопотребления и составляет:

Wа  = 1242 : 24 х 12 х 0,7 =  434,0 м3, где:

12 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды  обеспечивает наружное пожаротушение из пожарных  гидрантов и составляет:

Wпож. =  1 х 15 х 3.6 х 3 = 162,0 м3.

Общий объем резервуаров  составляет  596.0 м3.  Предлагается установить              2 резервуара  объемом по 300 м3 каждый. Резервуары следует оборудовать фильтра-     ми-поглотителями. Размер площадки  водопроводных сооружений ориентировочно составит 0,7 га.  В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», вокруг водопроводных сооружений  должна быть установлена зона санитарной  охраны I пояса.

При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом   30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

После ввода в эксплуатацию системы централизованного водоснабжения поселения все артезианские скважины, установленные в системах водоснабжения хуторов Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов, предлагается тампонировать. Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

## После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равное расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Результаты расчетов водоотведения по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 36:

Таблица 36

| Наименование населенного пункта | Удель ная норма водо-отведе ния на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| х.Михайлов | 160 | 3000 | 480,0 | 48,0 | 48,0 | 576,0 |
| х.Гремучий | « | 460 | 74,0 | 7,0 | 7,0 | 88,0 |
| х.Зарубин | « | 166 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 31,0 |
| х.Игнатенко | « | 90 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| х.Карпово - Обрывский | « | 281 | 45,0 | 4,0 | 4,0 | 53,0 |
| х.Комиссаров | « | 186 | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 |
| х.Маслов | « | 650 | 104,0 | 10,0 | 10,0 | 124,0 |
| х.Новопавловка | « | 124 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 24,0 |
| х.Потапов | « | 202 | 32,0 | 3,0 | 3,0 | 38,0 |
| Итого по поселению: | 5159 | 826,0 | 80,0 | 80,0 | 986,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации во всех хуторах поселения, за исключением хуторов Игнатенко и Новопавловка. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м. Очищенные стоки предлагается отводить в реку Быстрая.

Очистку сточных вод хуторов Михайлов, Гремучий, Зарубин, с прогнозируемым расходом стоков 695,0 м3/сут, предлагается осуществлять на компактном блочном комплексе  биологической очистки сточных вод (ОСК), в котором весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается расположить в юго-западной части хутора Михайлов. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,5 га. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО.

Очистку стоков в хуторах Карпово – Обрывский, Комиссаров, Маслов, Потапов предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки и отводом очищенных стоков в реку Быструю. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Проектом предлагается размещение ЛОС на следующих территориях:

- х.Карпово – Обрывский – 1 ЛОС в юго-восточной части хутора;

- х.Комиссаров – 1 ЛОС в северо-восточной части хутора;

- х.Маслов 1 ЛОС в северо-восточной части хутора;

- х.Потапов – 1 ЛОС в северо –западной части хутора.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с малочисленностью проживающего населения, канализование хуторов Игнатенко и Новопавловка предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям в хуторах Игнатенко, Новопавловка и в неканализованных районах застройки остальных хуторов, предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Жидкие отходы из выгребных ям хуторов Игнатенко, Новопавловка предлагается направлять ассенизационной машиной на ЛОС, предлагаемые к размещению в хуторе Маслов, жидкие отходы из выгребных ям в неканализованных районах остальных хуторов – в ЛОС соответствующих хуторов.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами.

Газо – и теплоснабжение.

Проектом прогнозируется 100% газификация всех населенных пунктов сельского поселения в течение расчетного срока реализации генерального плана. Подачу газа в хутора Потапов и Зарубин предлагается осуществить от существующего межпоселкового газопровода высокого давления II категории, подающего газ от ГГРП, расположенного в поселке Углегорский в хутор Маслов. Газификация  хуторов Новопавловка и Игнатенко станет возможной после строительства межпоселкового газопровода высокого давления II категории от хутора Маслов в указанные хутора, в соответствии с расчетной схемой газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.). Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в таблице 37:

Таблица 37

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| х.Михайлов |
| 802,7 | 3424,4 | 3520,9 | 7748 | 446 | 1782 | 1760 | 3988 |
| х.Гремучий |
| 133,1 | 568,1 | 490,8 | 1192,0 | 74 | 296 | 245 | 615 |
| х.Зарубин |
| 43,6 | 186,1 | - | 229,7 | 24 | 97 | - | 121 |
| х.Игнатенко |
| 20.2 | 86,1 | - | 106,3 | 11 | 45 | - | 56 |
| х.Карпово-Обрывский |
| 64,8 | 276,5 | - | 341,3 | 36 | 144 | - | 180 |
| х.Комиссаров |
| 51,4 | 219,5 | - | 270,9 | 29 | 114 | - | 143 |
| х.Маслов |
| 154,6 | 659,5 | 569,9 | 1384 | 86 | 343 | 285 | 714 |
| х.Новопавловка |
| 32,8 | 139,9 | - | 172,7 | 18 | 73 | - | 91 |
| х.Потапов |
| 54,2 | 231,3 | - | 285,5 | 30 | 120 | - | 150 |
| Итого: |
| 1357,4 | 5791,4 | 4581,6 | 11730,4 | 754 | 3014 | 2290,0 | 6058 |

Учитывая прогнозируемое увеличение численности населения и увеличение площади жилищного фонда за счет строительства нового жилья, проектом определены тепловые нагрузки и объемы потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий.

Расчет потребности в тепловой энергии и природном газе выполнен в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Прогнозируемые показатели увеличения потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий приведены в таблице 38:

Таблица 38

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |
| --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение |
| х.Михайлов | 462,0 | 15 |
| х.Гремучий | 17 | 3 |
| х.Зарубин | 4 | 1 |
| х.Игнатенко | 4 | 1 |
| х.Карпово - Обрывский | 10 | 2 |
| х.Маслов | 25 | 4 |
| х.Новопавловка | 4 | 1 |
| х.Потапов | 7 | 3 |
| Итого по поселению: | 533 | 30 |

Прогнозируемое увеличение расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий поселения составляет:  - 563,0 м3/час;

- 1182,0 тыс.м3/год.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточненных расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Приоритетными направлениями повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь тепла при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице 39:

Таблица 39

| Наименование населенного пункта | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Михайлов | 17,8 | 15,0 х 1,3* | 347,0 |
| х.Гремучий | 0,66 | « | 13,0 |
| х.Зарубин | 0,14 | « | 2,0 |
| х.Игнатенко | 0,1 | « | 2,0 |
| х.Карпово - Обрывский | 0,35 | « | 7,0 |
| х.Маслов | 1,0 | « | 20,0 |
| х.Новопавловка | 0,1 | « | 2,0 |
| х.Потапов | 0,25 | « | 5,0 |
| Всего: | 20,4 |  | 398,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 517,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 439,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

# Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

-оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

5.  Охрана окружающей среды.

# Оценка состояния компонентов окружающей среды.

Основным приоритетом согласно Федерального закона №7  «Охрана окружающей среды» от 10.01.2002 г., является экологическая стратегия градостроительного  развития  Михайловского с.п., направленного  на  обеспечение  устойчивого  и экологически безопасного развития производственных  сил  на  территории, создание условий обеспечивающих снижение  антропогенного  воздействия  на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

# Географическое положение территории поселения

Михайловское сельское поселение занимает площадь 23217 га и расположено в северо-западной части муниципального Тацинского района, по обе стороны реки Быстрой.

Граничит с землями Скосырского, Ковылкинского, Тацинского, Углегорского, Быстрогорского сельскими поселениями и Жирновским городским поселением, а также с землями Белокалитвинского района.

Административный центр сельского поселения – х. Михайлов. Расстояние административного центра поселения до райцентра – 25 км.

Существующая численность  населения – 5007 чел.

Численность населения на расчетный срок – 5159 чел.

На территории Михайловского сельского поселения размещаются девять населенных пунктов:

Комплексная оценка территории Михайловского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (Югнедра) письмо № юр-05-42/161 от 28.01.2011г.. на территории Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- углеводородное сырье (газ) – Скосырское месторождение, западная часть.

- уголь – участок шахты Тацинская (закрыта), участок шахты Восточная (центральная и восточная часть, шахта закрыта), участок шахты Шолоховская Северная (восточная часть, шахта закрыта), участок шахты Быстрянская №№1-2 (западная часть, находится частично в распределенном фонде недр – горный отвод шахты Быстрянская 1-2 ООО «Ростовская угольная компания»);

- мергель – Карпово-Обрывское месторождение;

- песок строительный – Шолоховское Восточное месторождение;

- песчаник – Молокановское месторождение.

- пресные подземные воды – Быстрянское месторождение.

# Водные ресурсы.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

# Основными водными объектами являются р. Быстрая

Река Быстрая является левым притоком р. Северский Донец. Основным источником загрязнения являются шахтные воды ликвидируемых шахт «Восточная», «Тацинская» и ш.№22. Расход сбрасываемых шахтных вод (усредненная минерализация – 6258 мг/дм3) составляет 304 м3/час. Дефицит растворенного в воде кислорода в 2007 году достигал 41%. Возросло загрязнение реки органическими веществами. Величина БПК5 наблюдались в пределах от 1,4 до 1,8 ПДК (в 2006 г. в пределах 0,6-1,8 ПДК); ХПК – от 28,0 до 35,2 мгО/дм3 (в 2006 г. – 19,5-36.0 мгО/дм3), концентрация сульфатов – от 3,4 до 9,4 ПДК, соединения меди от 0,6 до 1,2 ПДК. Снизился по сравнению с 2006 годом уровень содержания железаобщ ( с 9,7 до 1,5 ПДК) и азота нитритного (с 9,9 до 2,5 ПДК).

УКИЗВ составило 4,98 (в 2006г – 4,0). Вода в реке Быстрая, относится к 4 «А» классу и оценивается как «Грязная».

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются  антропогенному  воздействию  с  различной степенью  интенсивности.

# Почвы.

Характеристики почв:

Почвы в основном - черноземы южные среднемощные, слабосолонцоватые, слабосмытые. А также присутствуют недоразвитые дерновые каменистые щебеночные почвы, черноземы южные слабосмытые, черноземы террасовые местами слабосолончаковые, почвенные комплексы: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;  чернозёмовидные супеси среднемощные и мощные.

Основным  источником загрязнения почв территории  тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный  и автомобильный транспорт, предприятия. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бенз(о)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнения воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Процессы самоочищения среды, о которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены  вдоль автодорог.

Непосредственное  загрязнение почв вследствие  разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления.

# Электромагнитная обстановка.

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения предающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

# Радиационная  обстановка.

Данных по радиоционной обстановке в Михайловском с.п. нет. Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Тацинского района данными по Михайловскому с.п. не располагает.